IATA 2007 Правила провоза опасных грузов

«»

Таблица 2.3.A

Условия провоза опасных грузов пассажирами или членами (подраздел)

| Разрешено к провозу в качестве ручной клади |
| --- |
|  | Разрешено к провозу в багаже |
|  |  | Разрешено к провозу только на 1 человека |
|  |  |  | Требуется разрешение авиакомпании |
|  |  |  |  | Требуется, чтобы экипаж был осведомлен |
| ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | Лавинный рюкзак AirBag разрешен к провозу в количестве 1 шт. на 1 пассажира; должен быть оборудован ракетным пусковым механизмом, должен весить менее 200 мг (нетто) согласно разделу 1.4S и содержать менее 250мл сжатого газа согласно разделу 2.2. Рюкзак должен быть упакован способом, исключающим его случайное срабатывание. Airbag’и внутри рюкзака должны быть оборудованы предохранительными клапанами. |

Спецификация на

ABS  Баллон и пусковой механизм

| Содержание | 220 мл (Раздел 2.2) |
| --- | --- |
| Наполнитель | N2 (азот) |
| Давление заполняющего газа | 290 бар |
| Испытательное давление | 500 бар |
| Разрывающее давление предохранительного клапана | > 800 бар |
| Материал баллона | Сплав аллюминия F = 500 Ньютон/мм2 |

Пусковой механизм

| Содержание | 190мг (раздел 1.4S) |
| --- | --- |